全功能型TIME ®3231粗糙度形状测量仪

一、产品概述

TIME3231粗糙度形状测量仪是一款完全符合最新ISO国际标准的产品，是评定零件表面质量的多用途便携式仪器，具有符合多个国家标准和国际标准的多个参数，可对多种零件表面的粗糙度、波纹度和原始轮廓进行多参数评定，可测量平面、外圆柱面、内孔表面及轴承滚道等。该表面粗糙度仪具有测量范围大、性能稳定、精度高等特点，适用于生产现场、科研实验室和企业计量室。根据选定的测量条件计算相应的参数，测量结果可以数字和图形方显示在液晶显示器上，也可以输出到打印机上。便携式粗糙度仪还可以连接电脑，电脑专用分析软件可直接控制测量操作并提供强大的高级分析功能。

本仪器是在滤波轮廓和直接轮廓两种轮廓上进行参数计算的，全部计算符合GB/T 3505-2009 《产品几何技术规范(GPS)、表面结构、轮廓法、术语、定义及表面结构参数》标准。

二、功能特点

● 便携式机电一体化设计

● 800-1400μm超大量程电感传感器

●  可测量粗糙度、波纹度和原始轮廓参数并显示图形

● 兼容多个国家标准

● 具有带导头、无导头两种测量方式

●  可配置Windows平台高级分析软件

●  中/英文语言选择

●  可连接电脑或专用打印机

●  可测量划痕深度和台阶高度

●  传感器与主机通过传感器升降、架连接，无需借助平台，即可调

节传感器高度。

●  触针位置显示、机体自身水平可调（垂直面俯仰可调），便于调整合理的测量位置。

●  TIME3231更有“动测联动”功能，专用于狭小区间（去掉空驶行程后，最窄可至1.5mm）的测量。

三、技术参数

| 项目名称 | TIME3231 |
| --- | --- |
| 测量 范围 | X轴（最大测量行程） | 40mm |
|  | Z轴（最大垂直量程） | 800-1400μm（Ra测量范围从0.002-36μm） 800μm为标准4mm传感器，1000μm、1400μm需要单独配置 |
| 检 出 器 （即，测头） | 检出方式 | 电感式 / 可无导头（无导轨）测量 |
|  | 分辨力 | 800μm满量程条件下， 系统分辨力为0.01μm（Z轴方向），满量程时12nm 每段取样样长度最大采样点数4000点（取决于取样长度的选取）。 |
|  | 针尖 | 符合以下标准的最新版本： GB/T6062（等效于ISO3274） GB/T19600（等效于ISO12179） JJF1105 |
|  | 测力 |  |
|  | 弯曲 |  |
|  | 检测方法 |  |
| 驱动装置 | 仪器结构 | 驱动内置、传感器可插接更换。 测量部分可独立升降。 |
|  | 测量速度 | 0.15、0.5、1mm/s |
|  | 驱动速度 | 2mm/s |
| 测量方向 | 与主机同轴\可选配侧向90° |
| 俯仰调节 | -4.5º～+1.5º |
| 升降调节 | 50mm |
| 预置标准 | ISO1997 / ANSI / JIS2001 |
| 非金属涂层厚度测量 | 借助粗糙度仪软件，可有效解决在非金属基材状态下的涂层厚度测量； 测值范围：±400um。 |
| 参数 | 预置标准中所定义的粗糙度、波纹度、轮廓度参数，可添加。 |
|  | R参数：Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、RSk、Rku、Rc、RS、RSm、Rlo、RHSC、Rpc、Rmr（c）、Rz（JIS）、R3y、R3z |
|  | W参数：Wa、Wp、Wv、Wt、Wz（ISO）、Wq、Wsk、Wc、WS、 WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、Wz(JIS) |
|  | P参数：Pa、Pp、Pv、Pt、Pz（ISO）、Pq、Psk、Pc、PS、 PSm、Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、Pz(JIS) |
|  | Rk参数：Rk、Rvk、Rpk、Mr1、Mr2 |
| 最高显示分辨率 | 0.001um |
| 滤波方式 | GAUSS、2RC、ISO13565 |
| 取样长度 | 0.08、0.25、0.8、2.5、8.0、10mm（此为TIME3233独有） |
| 取样数 | 1～5倍的取样长度 |
| 评定长度 | 1L-5L（可选），L=0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm |
| 示值误差 | 5%（带导头），10%（无导头） |
| 示值变动性 | ≤3％ |
| 附加功能 | 内置存储 | 本机可存10组数据（含图形） |
|  | 打印 | 可选配外接专用微型打印机、方便现场打印 |
|  | 语言 | 中英文 |
|  | 通讯方式 | USB和RS232双模式 |
| 特别功能 | ◆在无导头状态下也可转角90º测量。 ◆“动测联动”，有效切除空驶行程，适用于长度最小为1.5mm的狭小测量空间。 ◆仪器本身自带去除轮廓功能，在测量球面曲面的表面粗糙度时，能够得到准确的测值。 ◆仪器本身自带传感器升降支架和角度调节装置，在不配平台和其他工装的情况下，即可满足实验室和加工现场大部分的测量； ◆选配专用测量软件，即可实现粗糙度曲线任意点的坐标测量、任意两点间的双轴差测量、以及C值的自定义取值。 |
| 可选传感器 | 4mm一体化标准传感器 TIMES241大量程传感器（1000μm） TIMES242加长斜触针传感器（触针长度H=40mm，倾斜120°） TIMES243狭槽传感器（触针长度H=2mm，倾斜120°） TIMES245曲轴传感器（转90°测量，触针长度：H=35mm） TIMES246超大量程传感器（1400μm） TIMES247系列分体式传感器（触针可拆卸） 深底传感器（探深10、20、30、40mm可选） 笔尖式传感器（直径¢1.3mm） 粉末冶金专用传感器 斧刃式细棒细丝专用传感器 U/V型夏比试样专用传感器 120º斜角传感器 |

四、标准配置

主机、标准传感器（4mm）、电源适配器、Ra值标准样板、可调支架

五、可选附件

分析软件、TA650、TIMEA334测量平台

六、产品应用（详见下页）

七、部分各类传感器

TIMES247分体式系列传感器

八、现场应用案例

外球面测量

内球面测量

外凸球面测量

外滚道测量

内滚道测量

齿面测量

（120º角传感器）狭窄齿面测量（¢1.3mm传感器）

内凹R角的测量

外凸R角的测量

狭窄槽底测量（滑轮）

狭窄槽侧测量（活塞）

细小外锥面测量

细小内锥面测量

40mm深底测量

拉伸试棒测量

划痕深宽测量

直径0.3mm极细棒测量（斧刃式传感器）

极细棒（￠1.35mm）测量

螺齿面测量